## Slide 1
2018.9 月度总结报告
2018.9.30 程书意

## Slide 2
01
总览
计划完成情况
02
论文简介
三篇网络论文
03
项目简介
视频传输、TSSDN(time-sensitive software-defined network)
04
总结
目录

## Slide 3
01
总览
原定计划完成情况

## Slide 4
计划完成情况
原定计划 | 完成情况
完成tx2上面的视频传输、三篇网络论文 | 视频传输完成，论文完成
尝试使用ptpd(precise time protocol daemon)以及ntpd(network time protocol daemon) | 只用了ptpd
看一下stm32网络驱动和lwip(light weight internet protocol)的源码 | 看了stm32的网络驱动
总结和完善前面的工作 | 测试视频传输

## Slide 5
02
论文简介
三篇网络论文

## Slide 6
论文简介：第一篇
Design Considerations for Software Only Implementations of the IEEE 1588 Precision Time Protocol
PTP基本算法
前提：Dm2s=Ds2m
目标：minimize(O)
Master-Slave Delay :Dm2s=t1-t2
Slave-Master Delay :Ds2m=t3-t4
One-Way Delay :Dprop=(Dm2s+Ds2m)/2
Offset From Master :O=Dm2s-Dprop

## Slide 7
论文简介：第一篇
Design Considerations for Software Only Implementations of the IEEE 1588 Precision Time Protocol

## Slide 8
论文简介：第一篇
Design Considerations for Software Only Implementations of the IEEE 1588 Precision Time Protocol

## Slide 9
论文简介：第二篇
THE NANOKERNEL

## Slide 10
论文简介：第三篇
Time-sensitive Software-defined Network (TSSDN)
for Real-time Applications
建立数学模型
  一个base-period包含着所有的传输路径。
  一个time-slot应满足能够让最长的路径传输完成。
求解数学模型
  ILP：整型线性规划
资源
  TSSDN: https://github.com/dsdn/tssdn
  ILP: https://github.com/pulp/pulp

## Slide 11
论文简介：第三篇
Time-sensitive Software-defined Network (TSSDN)
for Real-time Applications
TSSDN局限性
  没有优先级
    网络带宽足够的话：有TSSDN性能更差，会造成更大的延时。
    网络带宽不足的话：有TSSDN可以很好的解决问题，但是网络带宽不足，只是将路由器阻塞转换成本地PC阻塞。
  延时
    ti=150us base-period=1.2ms
      有TSSDN
        网络带宽足够的话：最大延时=1.2ms
        网络带宽不足的话：最大延时=1.2ms 丢帧
      没有TSSDN
        网络带宽足够的话：最大延时<<1.2ms
        网络带宽不足的话：最大延时<<1.2ms 丢帧
    解决TSSDN延时问题：控制程序启动运行时间。

## Slide 12
03
项目简介
视频传输

## Slide 13
视频传输
camera捕获
  v4l2库：设置和查询camera参数，如：图片尺寸、图片格式、缓冲队列等等。
  640x480 YUYV
编码
  X264库：将YUYV编码成264。
传输
  Jrtplib库：rtp协议传输264。

## Slide 14
04
总结

## Slide 15
总结
1. 网络精细化控制的可行性？
2.

## Slide 16
Thank you
谢谢观看